## Slide 1
AGV调度算法
Feng Lu Bo

## Slide 2: 路径规划
路径规划
环境建模
栅格法
拓扑地图法
路径规划算法
传统算法
自由空间法
可视图法
智能仿生算法
蚁群算法(1992)
Floyed算法
dijstra算法
A*算法
模糊逻辑算法
遗传算法(1975)
粒子群算法
人工神经网络(ANN)
调度算法（碰撞检测）

## Slide 3: 栅格地图
栅格地图是将机器人的工作环境空间分解为多个简单的区域（栅格），并由这些栅格构成一个连通图栅格法建立地图不仅简单有效，而且对于障碍物的适应能力强，并可以降低建模的复杂性以及便于计算机储存和处理。
缺点：
栅格划分越小，其精度则越高，从而也大大增加计算机数据存储量以及算法计算的复杂度；
而栅格划分越大，地图的精度却往往达不到要求。

## Slide 4: 可视图
可视图是将工作环境中移动机器人视为一点，障碍物的轮廓用凸多边形表示，然后用线段将机器人所在点（起点）、凸边形障碍物的顶点、目标点进行连接，但要求连线不能穿越障碍物，这样形成一张机器人的工作环境地图，称为可视图。
比栅格法消耗计算机数据存储量小，而且在可视图中进行路径规划时直观，容易求得最短路径
当机器人的起点和目标点发生改变，则需要重新构造新的可视图，即其局部规划能力会变差。

## Slide 5: 拓扑图法
拓扑图法是将机器人的工作环境表示为带节点和相关连接线（无向边）的拓扑结构图。用节点来表示机器人工作环境中特定的位置点，边用来表示节点之间的连接。地图简单紧凑，不仅可以表示节点的信息，而且可以表示节点与节点的长度信息、路径与路径之间角度信息。AGV 的运动会受到一定的限制，并且由于信息的抽象性使得 AGV 难以实现精确可靠地进行自定位，

## Slide 6: SLAM（同时定位与地图构建技术）
分为激光SLAM和视觉SlAM
激光 SLAM 所需要的传感器一般有激光雷达（Lidar）、惯性测量单元（IMU）、里程计（Odometry）
IMU 计算角度信息，里程计计算位置信息，配合激光雷达进行 SLAM 过程

## Slide 7: AGV调度
AGV调度算法
路径规划
碰撞检测
多AGV协调
车辆位置预测
区域分割
优先级
单向图
时间窗
重新规划路径
任务分配

## Slide 8: Floyed,Dijstra算法
加权图中多源点之间最短路径
算法时间复杂度高会造成路径规划消耗时间长。

## Slide 9: A*算法
解决最短路径搜索问题中最有效的启发式搜索方法
通过计算估算函数，给当前节点周围的可选节点排序，选择重要程度较高的节点，如此循环直到寻找目标节点结束。
启发代价用估算函数表示， f(n) = g(n) + h(n)
f(n)节点 n 到目标点 G 的估计函数；g(n)为状态空间从初始节点 S 到节点n 的实际代价；ℎ(n)代表从节点 n 到目标节点 G 最佳路径的估算代价。(曼哈顿距离)

## Slide 10: 蚁群算法（单AGV）
模拟进化概率型算法
单个蚂蚁在路径留存信息素，
信息素随时间推移逐渐消失
挥发因子会对算法的最优解产生一定的影响。
个体之间的信息交换是一个正反馈过程。
缺点：
容易陷入局部最优解

## Slide 11: 遗传算法

## Slide 12: 遗传算法

## Slide 13: 遗传算法

## Slide 14: AGV调度
AGV调度算法
路径规划
碰撞检测
多AGV协调
车辆位置预测
区域分割
优先级
单向图
时间窗
重新规划路径
先到先得
AGV功能划分
充电管理

## Slide 15: 碰撞检测
正常情况下,AGV的行驶方向安装有超声波探测仪等障碍物传感器,检测到障碍物做停车或绕行处理,

## Slide 16: 优先级
制定优先级，优先级高的AGV首先通过路径

## Slide 17: 有向图
非对称，有向，矩阵元素表示相邻点路径长度
站点最大出度为3
两车合流，后方车辆停止或减速
路径复杂，最优路径较长
适合单向，路径不复杂情况

## Slide 18: 时间窗
一段连续的时间内,一个路径节点只能被一辆AGV占用,将小车从驶入该节点到驶出该节点的时间段称为时间窗
调度系统选择当前优先级最高的任务,按照任务需求规划出最优路径,并计算最优路径中所有路径节点的时间窗,将该时间窗与此时正在运行任务的时间窗作比较,判断是否存在冲突。若存在冲突，关闭第一个冲突的节点，重新规划。

## Slide 19: 区域分割

## Slide 20: Schedule
 |  | task schedule | 2019-36 |  |  |  |  | 2019-37 |  |  |  |  | 2019-38 |  |  |  |  | 2019-39 |  |  |  | 
step | no | task list | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Requirement analysis | 1 | Requirement analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Software structure | 1 | system analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | Choose a technical route |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | technical verification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | interface design and documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 | integration and verification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | design |  |  |  |  | test |  |  |  |  |  | 
Chart: Schedule
| 背景调研 | 需求分析 | 软件架构 | 算法可行性验证 | 算法设计 | 上位系统交互设计 | 软件开发和测试
start time | 43678 | 43709 | 43718 | 43753 | 43784 | 43864 | 43866
time-consuming | 31 | 40 | 85 | 50 | 78 | 30 | 120